# Zadávací dokumentace akce

# Obnova aleje podél cesty nad Hůrkou

Záměrem města Králíky je provést výsadbu podél polní cesty, která vede směrem od centra na sever.

## Podklady pro zpracování návrhu výsadeb

Terénní průzkum

Mapové podklady

Internetové stránky Pardubického kraje – mapy GIS

Internetové stránky geoportál

ÚSES Králíky

## Charakteristika území

Zájmové území leží v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Jedná se o účelovou cestu p.p.č. 3581 v k.ú. Králíky, která vede od města směrem na sever. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 580 - 640 m.n.m.

Geomorfologie

Systém: 	Hercynský

Provincie:	Česká Vysočina

Subprovincie:	Krkonošsko – jesenická soustava

Oblast:	Jesenická oblast

Celek:		Hanušovická vrchovina

Podcelek:	Branenská vrchovina

Okrsek:	Červenopotoční kotlina

#### Fytogeografie

Podle fytocenologického členění patří zájmové území do Českomoravského mezofytika.

Dle regionálně fytogeografického členění patří území do fytogeografické oblasti mezofytika a fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 73b-Hanušovická vrchovina.

Dle mapy potencionální přirozené vegetace České republiky se v těchto lokalitách vyskytuje bučina s kyčelnicí devítilistou.

#### Klimatologie

Klimaticky náleží území do chladné oblasti CH7

## Popis stávajícího stavu

Cesta pozvolna stoupá od Králík směrem ke kopci Vysočina (666 m n. m.), kde je její nejvyšší bod. Na horizontu se napojuje na silnici na Hanušovice. Přibližně v polovině úseku zamýšlených výsadeb vede cesta kolem tvrze Hůrka. Levá strana cesty je lemována mezernatým porostem. Vyskytuje se zde javor klen, vrba, bříza, jasan, jeřáb. Pravá strana je téměř bez vegetace, pouze poblíž tvrze Hůrka se nachází remízek s porostem. Na pravou stranu od cesty se nabízí výhledy do krajiny, na klášter a na město Králíky. Tomu je přizpůsobena zamýšlená výsadba.

## Návrh opatření

Návrhem opatření je výsadba původních domácích dřevin. Pozemky pro novou výsadbu vznikly při pozemkových úpravách.Výsadby budou provedeny převážně na pravé straně cesty (směrem z města) se zachováním výhledů. Po pravé straně se tedy bude jednat o výsadby jednotlivých druhů stromů téměř v pravidelném sponu. Na konci úseku je prostor pro výsadbu po obou stranách cesty. Zde budou vysazeny třešně (třešeň ptačí – Prunus avium) tak, aby vznikl úsek s třešňovou alejí. Ovocná alej, kromě toho, že je typickým prvkem české krajiny, tak také vytvoří v době květu stromů zajímavý efekt.

Spon výsadeb třešní je cca 12 m, ostatních stromů cca 12 – 15 m. Umístění výsadeb je znázorněno v mapové příloze.

## Navržený rostlinný materiál a jeho velikosti a počet kusů

| Acer platanoides - javor | ks | 3 | vel. | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fraxinus excelsior – jasan | ks | 8 | vel. | 10-12 |
| Prunus avium – třešeň | ks | 18 | vel. | 10-12 |
| Quercus petraea/robur – dub | ks | 8 | vel. | 10-12 |
| Tilia cordata – lípa | ks | 11 | vel. | 10-12 |
| Ulmus glabra - jilm | ks | 2 | vel. | 10-12 |

## Popis prací

Jamky pro výsadbu stromů budou kopány o velikosti 50 krát 50 krát 30cm. Nebude prováděna výměna zeminy.

Stromy budou sázeny ve sponu dle mapové přílohy.

Po vysazení budou ke stromům instalovány 3 ks kůlů (o minimální délce 1,8m a průměru min. 4cm) s příčkami.

Na kmínky stromů bude instalován jutový obal do výše cca 150cm (do místa, kde bude sazenice uchycena úvazky). Dále bude instalována chránička z pletiva o výšce minimálně 1,2 m.

Po výsadbě budou stromy zality. Je počítáno s 50 litry vody na strom.

Kořenová mísa bude mulčována štěpkou ve vrstvě 7 cm.

## Popis prací následné péče 3 roky

V rámci následné péče bude provedeno 2krát sečení v místě výsadeb. Travní hmota nemusí být odvážena. V průběhu roku bude provedeno 2 x ruční odplevelení zálivkových mís. Zalití vodou je počítáno 5 krát ve stejných objemech jako u výsadby. Průběžně mohou být opravovány kůly, chráničky, jištění atd. Ošetření všech sazenic bude provedeno v následujícím rozsahu: řez suchých větví, odplevelení, případně přihnojení. Úhyn sazenic je odhadnut na 10 %. Vyšší úhyny bude hradit zhotovitel prací v záruce.

V druhém a třetím roce následné péče položky zůstávají stejné.

## Předpokládaný termín výsadeb

Podzim – rok 2013.