Příloha č. 6

Technická specifikace

| Číslo položky | Bližší specifikace položky (technický požadavek zadavatele) | Počet | Uchazečem nabízené řešení | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST 1. - DCI 2D TECHNOLOGIE |
| 1 | Dodávka a montáž projekčního plátna minimálně stejného rozměru jako současné, vhodné i pro sledování 3D projekce pomocí jednorázových polarizačních brýlí (referenční typ Harkness Spectral 240 3D). Rozměry maximálně možné, vzhledem ke stávajícímu rámu. | 1 |  |  |
| 2 | Dodávka a montáž rámu promítací plochy stejné velikosti jako současný rám. Rám bude umístěn na novém tahu (nové tahy jsou také součástí dodávky, položka č. 3). Rám bude motorově vysouvací nad portál jeviště (z důvodu multifunkčnosti sálu). Zadavatel důrazně doporučuje obhlídku místa instalace a vyřešení funkčnosti této položky. | 1 |  |  |
| 3 | Dodávka nových motorových a elektricky ovládaných tahů pro spouštění rámu projekční plochy. Tady budou ovládatelné tlačítkovým panelem umístěném v portále jeviště, zároveň musí být možné ovládat spouštění a vysouvání plátna pomocí DCI serveru (z důvodu multifunkčnosti sálu). Zadavatel důrazně doporučuje obhlídku místa instalace a vyřešení funkčnosti této položky. | 1 |  |  |
| 4 | Dodávka a montáž projektoru dle DCI standardu s rozlišením 2K/DLP technologie (2048x1080 obrazových bodů), DLP čip 1,2“ (z důvodu možnosti upgradu na 4K rozlišení). Integrovaný IMB od stejného výrobce s podporou HFR48/60Hz. Ovládání projektoru i serveru z LCD panelu projektoru. Projektor musí být schopen při použití správné lampy do systému dodat takovou svítivost, aby výpočtově korespondoval s Indexem odrazu nového plátna (gain 2,4) a musí v součinnosti s těmito komponenty zaručit provozovateli svítivost 11 – 17 fL pro 2D projekce a 4 fL pro 3D projekce. Pro správný výpočet jsou použity tyto parametry, minimálně 10% pro ztrátu na skle, lamplife lampy max. 25% a ztrátu na barevných korekcích max. 5%, pro 3D účinnost 3D systému 15%. Uchazeč doloží písemným výpočtem jako součást nabídky. Projekto i server musí splňovat Test plan Compilance (doloženo kopií CTP certifikátu). Připojení na vzdálenou správu. | 1 |  |  |
| 5 | Dodávka a montáž ventilátoru pro odsávání tepelné energie od projekční lampy. | 1 |  |  |
| 6 | Dodávka a montáž podstavce projektoru doporučeného výrobcem projektoru, pokud není součástí projektoru. | 1 |  |  |
| 7 | Dodávka a montáž lampy do projektoru pro kamenné kino, schválené výrobcem pro zachování záruky projektoru v plném rozsahu a s adekvátním světelným výkonem dle typu projektoru pro danou projekční plochu. Záruka lampy min. 3200 hodin. | 1 |  |  |
| 8 | Dodávka a montáž objektivu umožňujícího projekci v rozsahu 1,85 :1 (flat) až 1:2,35(2,39) (cinemascope) při konstantní šířce obrazu. | 1 |  |  |
| 9 | Dodávka a montáž externího DCI DCP kompatibilní úložiště pro IMB/server s kapacitou min. 4TB v RAID konfiguraci. | 1 |  |  |
| 10 | Dodávka a montáž rackové řešení záložního zdroje (UPS) pro backup video a síťových zařízení pří výpadku elektrické energie. Není nutné zálohovat silové části systému (zesilovače, audio procesor, lampu projektoru apod.). Záložní zdroj musí být nastaven především jako zdroj k systému dochlazení komponent projektoru při výpadku el. energie. Min výkon 1900VA. | 1 |  |  |
| 11 | Dodávka a montáž satelitního kompletu - full HD satelitní receiver s dekodérem Cryptoworks a Irdeto, s parabolou minimálního průměru 105 cm a motorovým pozicionérem. Stožár, kabely do kabiny, instalace, nastavení. | 1 |  |  |
| 12 | Dodávka a montáž Blu-Ray přehrávače s možností přehrávání 2D i 3D BluRay medií. LAN přípojení pro update a vzdálenou správu. | 1 |  |  |
| 13 | Dodávka a montáž multimediálního PC. Zařízení zároveň sloužit jako archívní disková záloha pro uchovávání DCP masterů. Minimální disková kapacita 3TB, min. 8TB RAM. Výstup full HD. Min. konfigurace vstupů: USB 2.0, 3.0, E-sata, FireWire 400/800. 2x Full HD LCD monitor, bezdrátové klávesnice a myš. | 1 |  |  |
| 14 | Dodávka a montáž profesionální vzdálené správy. Aktivní síťové prvky pro LAN propojení dodaných komponent a profesionální vzdálenou správu zařízení (router s DHCP řízením a správou DNS, aktivní switch 1Gbps, min. 8 portů). Chráněný vzdálený přístup na projektor, server, 3D technologii, audioprocesor (ne pomocí VNC). | 1 |  |  |
| 15 | Úprava elektroinstalace a vzduchotechniky. | 1 |  |  |
| 16 | Dodávka a montáž setu převodník vysílač/přijímač pro přenos HDMI signálu přes LAN kabeláž na vzdálenost až 70m; HDMI v1.3 a kompatibilní 1080p@30fps, HDCP. | 1 |  |  |
| 17 | Instalační materiál, lišty, chráničky, krabice, pro vedení kabeláže k projektoru, včetně následného seřízení projektoru. | 1 |  |  |
| 18 | Přesun 35mm projektoru, úprava kabeláže 35mm projektoru, seřízení a nastavení 35mm projektoru. | 1 |  |  |
| 19 | Nastavení parametrů projekčního systému dle DCI, zaškolení obsluhy v min rozsahu 2x3h. Drobný instalační materiál. | 1 |  |  |
| ČÁST 2. - FILMOVÉ OZVUČENÍ 7.1 |
| 20 | Dodávka a montáž digitálního zvukového kinoprocesoru, scaleru a 3D procesoru, umožňujícího připojení digitálního DCI serveru (BD 25 pin), 3D blu-raye a 3D satelitu (2x HDMI 3D), multimediální PC sestavy (HDMI/DVI+RCA/Toslink) a mikrofonu (XLR). Připojení DCI serveru AES-EBU 16-ti kanál a alternativních audio zdrojů s podporou dekódování zvuku Dolby Digita/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS/ DTS-HD/DTS-HD Master Audio. Minimální konfigurace vstupů audio: DB25/analog (8-kanál), DB25/digitál (16-kanál), 3x koaxiální digitální (RCA), 3x optický digitální (Toslink), 3x stereo analog (2xRCA), mikrofonní vstup (XLR). Video: 2x HDMI 3D vstup s audio embeded a HDCP, 1x HDM/DVI, 1 x VGA, 3x analogový komponentní (3xRCA). Připojení na vzdálenou správu. Výstup dual DVI (3D), 25 pin analog (7.1). | 1 |  |  |
| 21 | Dodávka a montáž cinema reprosoustavy, dvoupásmový systém v biampovém zapojení 2x15"+ 2", bez výhybky, 1.200W / 4Ω, 100 dB SPL, 35 Hz - 20 kHz, směrování 90° horizontálně x 60° vertikálně. Certifikace THX. | 3 |  |  |
| 22 | Dodávka a montáž cinema subwooferu 2x18", 2.400W / 4Ω, 101 dB SPL, freq. od 20 Hz. Certifikace THX. | 1 |  |  |
| 23 | Dodávka a montáž cinema efektové reprosoustavy, dvoupásmový systém 10"+ 1", 300W / 8Ω, 96 dB SPL, 40 Hz - 18 kHz, směrování 100° horizontálně x 60° vertikálně. Certifikace THX. | 14 |  |  |
| 24 | Dodávka a montáž nástěnného držáku pro reprosoustavy surround umožňující naklonění reproduktoru. | 14 |  |  |
| 25 | Dodávka a montáž sestavy odposlechových monitorů 5,25" + 0,75", 2x35W, 80Hz - 20 kHz, vstup XLR, Jack 6,3 a RCA, aktivní + pasivní reprosoustava vč. propojovacího kabelu 3m, 235x159x143 mm, 2,6 a 2,2 kg. | 1 |  |  |
| 26 | Dodávka a montáž 2x nástěnného držáku vč. držáku pro napájecí adaptér, pro sestavu odposlechu. | 1 |  |  |
| 27 | Dodávka a montáž koncového kino zesilovače pro LCR, bi-amp, 2x650W/4Ohm, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, DSP s volbou nastavení parametrů dle příslušného reproduktoru, Certifikace THX. | 3 |  |  |
| 28 | Dodávka a montáž koncového kino zesilovače pro SUB, zapojení do můstku, 2x2100W/4Ohm bridge, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, DSP s volbou nastavení parametrů dle příslušného reproduktoru, Certifikace THX. | 1 |  |  |
| 29 | Dodávka a montáž koncového kino zesilovače pro surroundy (zapojeno 7.1), 2x550W/2Ohm, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, DSP s volbou nastavení parametrů dle příslušného reproduktoru, Certifikace THX. | 3 |  |  |
| 30 | Dodávka a montáž 19“ stojanu na kolečkách včetně uzamykatelných předních dveří pro technologii ozvučení kina, velikost 42RU, půdorys 60x60cm, otvor pro odtah, včetně příslušenství (ventilátor, police, cable managament, rozvod 230VAC, matice, šrouby). | 1 |  |  |
| 31 | Dodávka a montáž kabelu pro ozvučení L,C,R, SCY 4x4mm, samozhášecí, bezhalogenidový (FRNC). | 120 |  |  |
| 32 | Dodávka a montáž kabelu pro ozvučení SUB, SCY 2x6mm, samozhášecí, bezhalogenidový (FRNC). | 100 |  |  |
| 33 | Dodávka a montáž kabelu pro ozvučení SURROUND, SCY 2x2,5mm, samozhášecí, bezhalogenidový (FRNC). | 200 |  |  |
| 34 | Dodávka a montáž soupravy pro nedoslýchavé. Radiová audiologická souprava s vysílačem vč. nabíjení ve stojánku a s přijímačem se sluch. výstupem, součástí je kabel pro indukční smyčku, RF 863,25 MHz, stereo, přepínání kanálů, dosah max. 100m dle prostředí. Radiový závěsný přijímač se sluch. výstupem, RF 863,75 MHz, stereo, přepínání kanálů. Indukční smyčka na krk pro přijímače. | 2 |  |  |
| 35 | Dodávka a montáž mixážního pultu, 6 mono/MIC, 2 stereo vstupy, 2 AUXy, EQ na vstupech, parametrický EQ. Boční úchyty a montáž do racku. | 1 |  |  |
| 36 | Dodávka a montáž UHF mikrofonního bezdrátového setu - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, 70Hz-20 kHz, přenosné pásmo 650.1 - 680.0 MHz, síťový μC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač. | 1 |  |  |
| 37 | Dodávka a montáž UHF mikrofonního bezdrátového setu - náhlavní mikrofon s kardioidní charakteristikou, 35Hz-20 kHz, kapesní vysílač, přenosné pásmo 650.1 - 680.0 MHz, síťový μC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1xAA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač. | 1 |  |  |
| 38 | Dodávka a montáž mikrofonního stativu s ramenem. Výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm, černý včetně nylonového voděodolného obalu pro 2 mikrofonní stojany. Barva černá. | 1 |  |  |
| 39 | Propojovací kabely, konektory, lišty, průchodky, drobný instalační materiál. | 1 |  |  |
| 40 | Kompletní instalace audio techniky, zaškolení obsluhy a revize. Včetně nastavení na DCI projekci. | 1 |  |  |
| 41 | Měření a nastavení audio komponentů, nastavení dle norem DCI/Dolby DTS/THX. | 1 |  |  |
| ČÁST 3. – 3D TECHNOLOGIE |
| 42 | Dodávka a montáž setu pro kompletní osazení 3D technologií pro uvedený typ DCI projektoru. Technologie založená na kruhové polarizaci světla. Set obsahuje: synchronizační modul, 1x LCD polarizátor, kabeláž a držák pro uchycení na projektor/podstavec/zeď. Systém určený pro projekce na stříbrná plátna. Systém ve spojení s projektorem a projekční lampou musí dodat takovou svítivost, aby výpočtově korespondoval s Indexem odrazu nového plátna (gain 2,4) a musí v součinnosti s těmito komponenty zaručit provozovateli svítivost 4fL pro 3D (měřeno za brýlemi). Pro správný výpočet jsou použity tyto parametry, minimálně 10% pro ztrátu na skle, lamplife lampy max. 25% a ztrátu na barevných korekcích max. 5%, pro 3D účinnost 3D systému 15%. Uchazeč doloží písemným výpočtem jako součást nabídky. Připojení na vzdálenou správu. 3D systém bez licenčních poplatků a FEE. | 1 |  |  |
| 43 | Dospělé pasivní polarizační jednorázové 3D brýle pro 3D vjem. | 2000 |  |  |
| 44 | Dětské pasivní polarizační jednorázové 3D brýle pro 3D vjem. | 1000 |  |  |
| 45 | Instalace 3D digitální kino techniky včetně 3D kolorimetrie, zaškolení obsluhy. | 1 |  |  |
| 42 | Kompletní dokumentace v českém jazyce a seřízení veškerých technologií v kinosále. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. Nastavení zvukového systému Dolby certifikovaným technikem. Zajištění podkladů pro certifikace DCI u „majors“ studií přes české zástupce. Dodání čestného prohlášení, že kino kompletně splňuje požadavky DCI, dle aktuální specifikace. | 1 |  |  |
| 43 | Veškerá další technologie, komponenty a práce potřebné ke splnění předmětu veřejné zakázky. | 1 |  |  |

- Jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.