Budova MŠ Prostřední Lipka

Adresa stavby: Prostřední Lipka č.p. 2

Adresa:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Velké náměstí 5

Zástupce:

tel.:

fax:

e-mail:

Termín realizace: 9.7. – 23.7.2018

Město Králíky

00279072

CZ00279072

p.sverak@kraliky.eu

Králíky

561 69

Specifikace, která musí být dodržena u všech oken v dodávce:

Barva (ext/int): Zlatý dub/bílá

Součinitel prostupu tepla celého výrobku: maximálně Uw=0,9 W/m2 K

Počet komor rám/křídlo: minimálně 6 komorový profil

Stavební hloubka rám: minimálně 80 mm

Počet těsnění: 3

Hlukový útlum: minimálně 33 dB

Bližší specifikace výrobku viz jednotlivé pozice

Záruka na veškeré výrobky v dodávce: minimálně 60 měsíců

Soupis a specifikace oken vč. doplňků – MŠ Prostřední Lipka

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1320,0 x 2320,0 mm

Pozice: 1a/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - komůrkový plastový

Bílá, krytka bílá d=1520, hl=550, 1ks

Uzavírač otev. polohy uzamykatelný  BÝLÝ

*dětská pojistka na spodní křídlo OSP  1ks

* spodní křídlo OSP s dětskou uzamykatel-

nou pojistkou

Celkem:

Množství: 8

Cena za ks: 	           Kč

Kč

2 / 5

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1320,0 x 2320,0 mm

Pozice: 1b/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní – plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1520, hl=670, 1ks

Uzavírač otev. polohy uzamykatelný BÍLÝ

*dětská pojistka na spodní křídlo

OSP  1ks

* spodní křídlo OSP s dětskou uzamykatel-

nou pojistkou !!!!!!!!

Celkem:

Množství: 6

Cena za ks: 	           Kč

Kč

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1320,0 x 1660,0 mm

Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1520, hl=600, 1ks

Uzavírač otev. polohy uzamykatelný BÍLÝ

* dětská pojistka na spodní křídlo OSP 1 ks

* spodní křídlo OSP s dětskou uzamykatel-

nou pojistkou

Celkem:

Množství: 16

Cena za ks: 	           Kč

Kč

3 / 5

Základní cena:

Příčky ve skle:

Klika:

Doplňky:

Rozměry rámu: 1350,0 x 1030,0 mm

Pozice: 3/: Dvojdílné okno + příslušenství

Dvojdílné okno

Meziskelní příčka18mm barva BÍLÁ

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1420, hl=400, 1ks

Celkem:

Množství: 2

Cena za ks:  	          Kč

Kč

Základní cena:

Příčky ve skle:

Klika:

Doplňky:

Rozměry rámu: 950,0 x 1360,0 mm

Pozice: 4/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Meziskelní př.18mm barva BÍLÁ

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1000, hl=400, 1ks

Celkem:

Množství: 3

Cena za ks: 	           Kč

Kč

4 / 5

Položky

Položek: 6 cena:

Kč

Montáž oken

Kč

Demontáž

Kč

Likvidace

Kč

Montáž parapetů

Kč

Zednické zapravení

Kč

Součet:

DPH[21%]:

Celkem:

Kč

Kč

Kč

5 / 5