Budova MŠ Červený Potok

Adresa stavby: Červený potok č.p. 79

Adresa:

Soupis a specifikace oken vč. doplňků – MŠ Červený Potok

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Velké náměstí 5

Zástupce:

tel.:

fax:

e-mail:

Termín realizace: 9.7. – 6.8.2018

Město Králíky

00279072

CZ00279072

p.sverak@kraliky.eu

Králíky

561 69

Specifikace, která musí být dodržena u všech oken v dodávce:

Barva (ext/int): Zlatý dub/bílá

Součinitel prostupu tepla celého výrobku: maximálně Uw=0,9 W/m2 K

Počet komor rám/křídlo: minimálně 6 komorový profil

Stavební hloubka rám: minimálně 80 mm

Počet těsnění: 3

Hlukový útlum: minimálně 33 dB

Bližší specifikace výrobku viz jednotlivé pozice.

Záruka na veškeré výrobky v dodávce: minimálně 60 měsíců

/ 6

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1100,0 x 2040,0 mm

Pozice: 1/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1350, hl=600, 1ks

Uzavírač otev. polohy uzamy. BÍLÝ  1ks

*dětská pojistka na spodním křídle OSP

Celkem:

Množství: 8

Cena za ks: 	            Kč

Kč

2 / 6

Základní cena:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1200,0 x 1200,0 mm

Pozice: 2/: Dvojdílné okno + příslušenství

Dvojdílné okno

Klika:                    Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1280, hl=600, 1ks

Uzavírač otev. polohy uzamy.  BÍLÝ  1ks

* dětská pojistka uzam. na křídle OSP

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks: 	           Kč

Kč

Základní cena:

Klika:

Kč

Rozměry rámu: 900,0 x 1500,0 mm

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

Jednodílné okno

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks: 	          Kč

Kč

3 / 6

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Popis:

Rozměry rámu: 1150,0 x 2150,0 mm

Pozice: 4/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1350, hl=550, 1ks

Uzavírač otev.polohy  BÍLÝ  1ks

* dětská pojistka uzamykatelná na

spodním křídle OSP

Celkem:

Množství: 12

Cena za ks: 	            Kč

Kč

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Rozměry rámu: 1000,0 x 2000,0 mm

Pozice: 5/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní- plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1200, hl=600, 1ks

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks: 	            Kč

Kč

4 / 6

Základní cena:

Klika:

Doplňky:

Rozměry rámu: 1000,0 x 2200,0 mm

Pozice: 6/: Čtyřdílné okno s poutcem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ

Parapet vnitřní  - plastový komůrkový

Bílá, krytka bílá d=1200, hl=600, 1ks

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks:  	            Kč

Kč

5 / 6

Položky

Položek: 7 cena:

Kč

Montáž oken

Kč

Demontáž

Kč

Likvidace

Kč

Montáž parapetů

Kč

Zednické zapravení

Kč

Součet:

DPH[21%]:

Celkem:

Kč

Kč

Kč

6 / 6